## Slide 1
УЯЗВИМОСТИ В ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аблецов А.М гр.761401
Белоусова Е.С – к.т.н., доцент

## Slide 2: Дисклеймер
Все, показанное в данной работе, было осуществлено исключительно в образовательных целях, также автор не ставил цели кого-либо оскорбить.

## Slide 3: MITM
Man in the middle(MITM) – атака в локальных вычислительных сетях, при которой злоумышленник тайно встраивается в канал передачи информации, ретранслируя, либо изменяя проходящие через него пакеты данных.

## Slide 4: Toolkit
Kali Linux – дистрибутив Linux, поддерживаемый и финансируемый компанией Offensive Security и имеющий более 600 предустановленных утилит для проведения аудита безопасности информационных систем
Wireshark – сетевой анализатор с открытым исходным кодом, предназначенный для анализа сетевого трафика, а также устранения неполадок в сети
Virtual Box – программный продукт с открытым исходным кодом, предоставляющий возможность виртуализации различных операционных систем
GNS3 – графический эмулятор сетей, который позволяет комбинировать виртуальные и реальные устройства для построения различных сетевых топологий

## Slide 5: Протокол ARP
Одним из основных протоколов LAN является ARP(англ. Address Resolution Protocol), предназначенный для сопоставления IP-адресам MAC-адресов. Информация об этих сопоставлениях хранится в оперативной памяти оконечных устройств (ARP-кэш).
ARP запрос
ARP ответ

## Slide 6: Сканирование сети
ARP запросы устройства Attacker
ARP ответы устройств LAN
Сетевые настройки устройства Attacker
Сканирование сети устройством Attacker

## Slide 7: ARP spoofing
Протокол ARP не предполагает какой-либо аутентификации. Следовательно, злоумышленник, инициализируя заведомо ложные ARP фреймы, способен изменить ARP-кэш устройств, находящихся с ним в пределах одной LAN.
ARP-кэш устройства Victim до и после атаки
Таймер обновления ARP-кэша устройства Victim

## Slide 8: HTTP & HTTPS & HSTS
HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») – протокол для передачи гипертекстовых документов, таких как HTML, между клиентом и сервером
HTTPS (англ. HTTP Secure) – расширение протокола HTTP, предполагающие защищенную передачу данных в зашифрованном виде.
HSTS (англ. HTTP Strict Transport Security) – механизм, с помощью которого сервер сообщает клиенту о принудительном использовании HTTPS

## Slide 9: Перехват незашифрованного трафика
Браузер устройства Victim
Перехваченные изображения устройством Attacker
Перехваченная HTTP сессия

## Slide 10: HTTPS соединение устройства Victim с ресурсом Ims2.bsuir.by

## Slide 11: HTTPS stripping
Зачастую пользователь при вводе URL имени интернет ресурса прописывает не https://lms2.bsuir.by а lms2.bsuir.by и браузер по умолчанию формирует http запрос
Сервер интернет ресурса, поддерживающий HTTPS, отправляет HTTP ответ с кодом 302 означающим перенаправление на найденный URL(https://lms2.bsuir.by ).
Устройство Attacker ,организовав атаку MITM, способно изменить поле Location в HTTP ответе в результате чего устройство Victim будет считать что сервер поддерживает только HTTP соединение.
HTTP ответ сервера до атаки
HTTP ответ сервера после атаки

## Slide 12: Реализация HTTPS stripping
HTTP сессия устройства Victim
HTTPS сессия устройства Attacker

## Slide 13: Перехват данных аутентификации

## Slide 14: Протокол DNS
Протокол DNS (англ. Domain Name System) предназначен для сопоставления IP-адресам доменных имен.
www.bsuir.by -> 46.216.181.42
DNS запрос
DNS ответ

## Slide 15: DNS spoofing
Как и протокол ARP, протокол DNS не предполагает какой-либо аутентификации, следовательно устройство Attacker может «отравить» DNS-кэш устройства Victim, выступив в роли DNS-сервера.
DNS ответ устройства Attacker

## Slide 16: DNS spoofing
DNS spoofing может применятся для таких атак, как Ransomware, Scarеware. Также с помощью утилиты wget устройство Attacker имеет возможность скопировать содержимое web-ресурса, что может быть использовано для кражи паролей, реквизитов банковских карт, личной информации.

## Slide 17: Защита от MITM
Для защиты от атаки MITM рекомендуется заполнять ARP-таблицу вручную, на каждом оконечном устройстве в LAN.
Еще одним способом является разделение LAN на VLAN, причем желательно создавать отдельный VLAN для каждого оконечного устройства

## Slide 18: Заключение
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке